Για την προμήθεια τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου πλυντηρίου  κάδων απορριμμάτων»

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Γενικά |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Να είναι εφικτή η πλύση συντήρησης (εξωτερικά και εσωτερικά) περίπου 100 κάδων απορριμμάτων των 1100 λίτρων ανά εφοδιασμό νερού. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 1.2 | Να εισέρχεται σε στενούς δρόμους ανοιχτού χώρου 2,5 μέτρων | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 1.3 | Να φέρει σήμανση " CE" | AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 1.4 | Να είναι ελαφρώς μεταχειρισμένο | χιλιομετρική ένδειξη του πλαισίου μικρότερη των 3000 χιλιομέτρων |  |  |
| 2 | Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος |  |  |  |
| 2. 1 | Πλαίσιο |  |  |  |
| 2.1.1 | To πλαίσιο να έχει μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα και άριστη φήμη | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.1.2 | Ολικό μικτό επιτρεπόμενο βάρος πλαισίου (perm gross weight) να προκύπτει απαραίτητα από το προσπέκτους του κατασκευαστή | <6500 κιλα |  |  |
| 2.1.3 | Aπόβαρο πλαισίου (περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, βάρος 3 ατόμων = 210 kg, βάρος καυσίμου με πλήρη δεξαμενή, εφεδρικός τροχός) | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.1.4 | Ωφέλιμο φορτίο πλαισίου (να προκύπτει απαραίτητα από το προσπέκτους του κατασκευαστή) | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.1.5 | Απόβαρο ψευδοπλαισίου | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.1.6 | Βάρος κενών δεξαμενών νερού (καθαρού & ακάθαρτου) | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.1.7 | Βάρος μέγιστης ποσότητας μεταφερόμενου νερού | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.1.8 | Συνολικό βάρος υπερκατασκευής έτοιμη προς λειτουργία με γεμάτη δεξαμενή νερού και απολυμαντικού | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.1.9 | Συνολικό μήκος έτοιμου προς λειτουργία οχήματος (με κλειστά σκαλοπάτια) | Έως 6700 χιλιοστά |  |  |
| 2.1.10 | Συνολικό πλάτος έτοιμου προς λειτουργία οχήματος | Έως 2300 χιλιοστά |  |  |
| 2.1.11 | Συνολικό ύψος έτοιμου προς λειτουργία οχήματος | Έως 3000 χιλιοστά |  |  |
| 2.1.12 | Αναλυτικό σχεδιάγραμμα εξωτερικών διαστάσεων του κατασκευαστή, του έτοιμου προς λειτουργία μηχανήματος | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.2 | Κινητήρας |  |  |  |
| 2.2.1 | Ιπποδύναμη | >150 hp |  |  |
| 2.2.2 | Περιβαλλοντικές προδιαγραφές | EURO VI |  |  |
| 2.2.3 | Χωρητικότητα δεξαμενής πετρελαίου | >90 λίτρα |  |  |
| 2.2.4 | Σχεδιάγραμμα ροπών-ιπποδύναμης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |
| 2.3.1 | Κιβώτιο 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και 1 ταχύτητας οπισθοπορείας | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.3.2 | Ανάλυση σχέσεων μετάδοσης κίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Σύστημα πέδησης και ευστάθιας |  |  |  |
| 2.4.1 | Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.4.2 | Σύστημα ABS | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.4.3 | Σύστημα ASR | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.4.4 | Σύστημα ESP | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.5 | Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |
| 2.5.1 | Σύμφωνο με Οδηγία 92/62 ΕΕ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Αξονες -Ελαστικά |  |  |  |
| 2.6.1 | Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.6.2 | Ικανότητα φόρτισης οπίσθιου άξονα | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.6.3 | Ωφέλιμο φορτίο εμπρόσθιου άξονα | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.6.4 | Ωφέλιμο φορτίου οπίσθιου άξονα | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.6.5 | Περιγραφή αξόνων | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.7 | Καμπίνα οδήγησης |  |  |  |
| 2.7.1 | Όργανα, ενδεικτικές λυχνίες, χειριστήρια | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 2.7.2 | Άνεση , ασφάλεια και θόρυβος | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 2.7.3 | Κάμερα οπισθοσκόπησης και οθόνη στην καμπίνα | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.7.4 | Απενεργοποίηση του δυναμολήπτη με το πάτημα του συμπλέκτη | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 2.8 | Ηλεκτρικό σύστημα |  |  |  |
| 2.8.1 | Ποιότητα- προδιαγραφές προστασίας | ΚΑΤΑ ΙP |  |  |
| 2.8.2 | Ύπαρξη inverter τροφοδοσίας καυστήρα |  |  |  |
| 2.8.3 | Προσβασιμότητα ασφαλειοθήκης και ρελέ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3 | Υπερκατασκευή |  |  |  |
| 3.1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3.1.1 | Πλύση 100 κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων με νερό σε θερμοκρασία 90 ο C με υψηλή πίεση σε κλειστό στεγανό θάλαμο | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.1.2 | Ολοκλήρωση κύκλου πλύσης (εσωτερικά και εξωτερικά) σε ένα με ενάμιση λεπτό περίπου | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.1.3 | Ταυτόχρονη κατανάλωση νερού κατά τον προδιαγραφόμενο χρόνο κύκλου πλύσης συντήρησης (εσωτερικά και εξωτερικά) κάδου 1100 λίτρων, 10 -15 λίτρα περίπου | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.1.4 | Μέγιστο μήκος υπερκατασκευής με κλειστά σκαλοπάτια | <4800 χιλιοστά |  |  |
| 3.1.5 | Υποβολή σχεδίου υπερκατασκευής με διαστάσεις του κατασκευαστικού οίκου | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.1.6 | Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας ανύψωσης-πλύσης συντήρησης και κατάβασης ανά κάδο 1100 λίτρων εντός 1 έως 1,5 λεπτό περίπου. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.1.7 | Επισκεψιμότητα υπερκατασκευής | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.2 | Δεξαμενή καθαρού νερού |  |  |  |
| 3.2.1 | Ικανής χωρητικότητας για την πλύση 100 κάδων απορριμμάτων των 1100 λίτρων | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.2.2 | Βάρος | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 3.2.3 | Υλικό δεξαμενής | ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ |  |  |
| 3.2.4 | Ευκολία αντικατάστασης σε περίπτωση αστοχίας υλικού | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.3 | Δεξαμενή ακάθαρτου νερού |  |  |  |
| 3.3.1 | Xωρητικότητα | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 3.3.2 | Βάρος | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 3.3.3 | Υλικό | ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ |  |  |
| 3.3.4 | Ευκολία αντικατάστασης σε περίπτωση αστοχίας υλικού | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.4 | Θάλαμος πλύσης κάδων |  |  |  |
| 3.4.1 | Κατά την πλύση δεν θα εξέρχονται νερά. Οι βραχίονες ανύψωσης των κάδων θα μπαίνουν μέσα στο θάλαμο | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.4.2 | Υλικό κατασκευής | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΛΑΣΜΑ |  |  |
| 3.4.3 | Δήλωση κατασκευαστή για την ποιότητα του υλικού του θαλάμου | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.4.4 | Ύπαρξη εξωτερικής θύρας πρόσβασης-καθαρισμού χώρου συγκέντρωσης σκουπιδιών | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.5 | Σύστημα ανύψωσης κάδων |  |  |  |
| 3.5.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.6 | Σύστημα πλύσης κάδων εσωτερικά |  |  |  |
| 3.6.1 | Τουλάχιστον δύο ρομποτικές κεφαλές , οι οποίες θα προσεγγίζουν τα εσωτερικά τοιχώματα των κάδων υδραυλικά ή πνευματικά | ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.6.2 | Εγχειρίδιο συντήρησης ρομποτικών κεφαλών | AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.6.3 | Τουλάχιστον 3 μπεκ ψεκασμού ανά ρομποτική κεφαλή | AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.6.4 | Τρόπος αντικατάστασης μπεκ σε περίπτωση στόμωσης | ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.6.5 | Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου πλυσίματος | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.7 | Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά |  |  |  |
| 3.7.1 | Σε κάθε πλευρά του θαλάμου πλύσης (εξαιρουμένου του δαπέδου) και ένας μηχανισμός πλύσης | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ - ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.7.2. | Δυνατότητα εξαίρεσης εξωτερικής πλύσης | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.7.3 | Περιγραφή τρόπου λειτουργίας | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.8 | Πυθμένας θαλάμου πλύσης |  |  |  |
| 3.8.1. | Σύμφωνα με την παράγραφο 3.8 της μελέτης | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.8.2 | Φωτογραφία τρόπου φιλτραρίσματος και πυθμένα θαλάμου πλύσης | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.9 | Απομόλυνση κάδων |  |  |  |
| 3.9.1 | Θα γίνεται πρωτίστως με χρήση ζεστού νερού 90 ο C περίπου , το οποίο θα εκτοξεύεται με υψηλή πίεση ή χειρονακτικά με τη χρήση κορεσμένου ατμού | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.9.2 | Θα υπάρχει ξεχωριστή δεξαμενή για απορρυπαντικό υγρό | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.9.3 | Η επιλογή χρήσης απορρυπαντικού υγρού θα γίνεται από τον πίνακα ελέγχου και χειρισμών | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.10 | Πίνακας ελέγχου και χειρισμού |  |  |  |
| 3.10.1 | Αναλυτική περιγραφή πίνακα ελέγχου με φωτογραφίες διακοπτών | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.10.2 | Συστήματα ασφαλείας | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.11 | Αντλίες |  |  |  |
| 3.11.1 | Αντλία υψηλής πίεσης νερού |  |  |  |
| 3.11.1.1 | Σχεδιάγραμμα τρόπου προστασίας αντλίας από θερμοκρασία νερού | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.11.1.2 | Προσπέκτους αντλίας | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.11.1.3 | Μέγιστη ικανότητα πίεσης αντλίας | >=200 bar |  |  |
| 3.11.1.4 | Αποδόσεις αντλίας κατά την πλύση ( παροχή , πίεση) | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ |  |  |
| 3.11.2 | Aντλία απαγωγής και μεταφοράς ακάθαρτου νερού |  |  |  |
| 3.11.2.1 | Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας ( παροχή , πίεση) | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.12.2.2. | Εξωτερική θέση για την εύκολη συντήρηση- επισκευή της | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.12 | Σύστημα θέρμανσης νερού |  |  |  |
| 3.12.1 | Επιτυγχανόμενη θερμοκρασία νερού | 90 Ο C |  |  |
| 3.12.2 | Θερμοκρασία καυσαερίων | 200-280 Ο C |  |  |
| 3.12.3 | Θερμογόνος δύναμη καυστήρα | >90.000 kcal |  |  |
| 3.12.4 | Αναλυτικό σχεδιάγραμμα συστήματος θέρμανσης | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.13 | Σύστημα παραγωγής ατμού |  |  |  |
| 3.13.1 | Περιγραφή συστήματος παραγωγής ατμού | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.13.2 | Περιγραφή πιστολιού | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.14 | Επισκεψιμότητα προς επισκευή ή συντήρηση |  |  |  |
|  | Σύμφωνα με την παράγραφο 3.14. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.15 | Συστήματα ασφαλείας για το προσωπικό και το μηχάνημα |  |  |  |
|  | Σύμφωνα με την παράγραφο 3.15. | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ |  |  |
| 3.16 | Απαραίτητος Βασικός βοηθητικός εξοπλισμός |  |  |  |
| 3.16.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο 3.16 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 3.17 | Προαιρετικός εξοπλισμός |  |  |  |
| 3.17.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο 3.17 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| 4 | Συνοδευτικός εξοπλισμός |  |  |  |
| 4.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο της μελέτης |  |  |  |
| 5 | Επίδειξη |  |  |  |
| 5.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο της μελέτης |  |  |  |
| 6 | Ποιότητα-Καταλληλότητα-Αξιοπιστία |  |  |  |
| 6.1 | Yπεύθυνη δήλωση προσκόμισης πινακίδων κυκλοφορίας | Εντός ενός μηνός |  |  |
| 6.1 | Έτος παραγωγής του προσφερομένου μοντέλου ή/ και του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Δήλωση Συμμόρφωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | IS0 9001:2008 κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατασκευαστή προς το τεχνικό προσωπικό του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο οικονομικού φορέα | >1 |  |  |
| 7 | Τεχνική Υποστήριξη |  |  |  |
| 7.1 | Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή εγγύησης καλής λειτουργίας | >1 έτος |  |  |
| 7.2 | Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή παροχής ανταλλακτικών | > 10 χρόνια |  |  |
| 7.3 | Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης/αποκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Υπαρξη στοκ ανταλλακτικών για το προσφερόμενο μηχάνημα στον προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης του κατασκευαστή στο after sales service | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εκπαίδευση προσωπικού |  |  |  |
| 8.1 | Σύμφωνα με την παράγραφο της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 9.1 | Σύμφωνα με το άρθρο 9 της μελέτης | ΝΑΙ |  |  |

# Text boxes

4